## Slide 1
Adiabatische Vorgänge
Notes: Erstes Kapitel:
Grundlagen

## Slide 2: Adiabatische Vorgänge
Temperatur
Höhe
1000 m
0 m
20°C
10°C
20°C
10°C
Notes: Mit „adiabatischen“ Vorgängen bezeichnet man in der Physik Zustandsänderungen, die ohne Energieaustausch mit der Umgebung ablaufen.
Solche adiabatischen Zustandsänderungen kommen in sehr guter Näherung in der Atmosphäre vor, da Luft ja ein sehr schlechter Wärmeleiter und damit ein guter Isolator ist. Im Winter packen wir uns gerade deshalb in Daunenjacken, deren Luftfüllung unsere Körperwärme nicht nach aussen dringen lässt.
Hebt man ein trockenes Luftpaket an, so wird es sich um 1°C pro 100m abkühlen.
Als „trocken“ gilt ein Luftpaket so lange, bis die enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Auch ein Luftpaket mit 99% relativer Feuchtigkeit ist somit noch trocken!

## Slide 3: Der trockenadiabatische Hebungsgradient
beträgt
Notes: Der genaue Wert beträgt 0,97 °C pro 100m
Lässt man ein trockenes Luftpaket wieder zu Boden sinken, so erwärmt es sich umgekehrt wieder um diesen Betrag.

## Slide 4: Adiabatische Vorgänge
Temperatur
Höhe
1000 m
0 m
20°C
14°C
14°C
20°C
Notes: In einem feuchten Luftpaket ist 100% Luftfeuchtigkeit erreicht; der enthaltene Wasserdampf beginnt zu kondensieren.
Dabei wird die enthaltene Kondensationsenergie (600 cal/g) wieder als Wärme frei. Ein feuchtes Luftpaket, das hochgehoben wird, wird sich also um weniger als 1°C/100m abkühlen.

## Slide 5: Der feuchtadiabatische Hebungsgradient
beträgt
Notes: Der feuchtadiabatische Hebungsgradient ist abhängig von der im Luftpaket enthaltenen Wassermenge. Viel Wasserdampf bedeutet viel freiwerdende Kondensationswärme und damit eine geringe Abkühlung beim Aufsteigen. Wenn nur wenig Wasserdampf enthalten ist, so ist die Abkühlung größer.
Man geht davon aus, daß bodennahe Luft viel Feuchtigkeit enthält, in Bodennähe beträgt der feuchtadiabatische Hebungsgradient etwa =,3-0,4 °C/100m. Je weiter das feuchte Luftpaket aufsteigt, um so weniger Dampf steht noch für die Kondensation zur Verfügung. Der Gradient nimmt damit immer größere Werte an, bis schließlich die gesamte Wasserdampfmenge aufgebraucht ist. Das Luftpaket steigt in diesem Fall dann als trockenes Paket mit dem trockenadiabatischen Hebungsgradient von 1°C/100m weiter.
Feuchte Luft, die absinkt, erwärmt sich um den entsprechenden Wert des feuchtadiabatischen Hebungsgradienten.

## Slide 6: Bestimmung des ICAO-Schichtungsgradienten
Temperatur in NN: +15°C
Temperatur in 11 km Höhe: -56,5°C
Temperaturdifferenz: 71,5°C
Höhendifferenz: 11000 m
Notes: Aus den Angaben der ICAO-Standardatmosphäre lässt sich der (Standard-)Schichtungsgradient einfach berechnen. Aus einer Höhendifferenz von 11 km und einem Temperaturunterschied von 71,5°C folgt der ICAO-Schichtungsgradient in Höhe von 0,65°C/100m.

## Slide 7: Stabilität - Labilität
10°C
?
Boden
1000 m
8°C
?
12°C
20°C
Hebungsgradient
Schichtungsgradient A
Schichtungsgradient B
Notes: Ein trockenes Luftpaket mit der Bodentemperatur von 20°C wird mechanisch (per Kran) 1000 m hochgehoben. Dort hat es noch 10°C. Was passiert, wenn man es dort wieder loslässt?
Ist die Umgebungsluft wärmer (z.B. 12°C), so ist das Luftpaket kälter und damit schwerer, es wird wieder zu Boden sinken. Der Schichtungsgradient beträgt in diesem Fall 0,8°C/100m, ist also kleiner als der Hebungsgradient.
Ist die Umgebungsluft kälter (z.B.: 8°C), so ist das gehobene Luftpaket wärmer und damit leichter als die Umgebungsluft: Es wird weiter steigen. Der Schichtungsgradient beträgt in diesem Fall 1,2°C/100m, ist also größer als der Hebungsgradient.

## Slide 8: Stabilität und Labilität
0 m
500 m
1000 m
1500 m
2000 m
2500 m
3000 m
3500 m
Höhe:
Messung Stuttgart:
20°C
16°C
12°C
8°C
4°C
0°C
-4°C
-8°C
20°C
15°C
10°C
5°C
0°C
-5°C
-10°C
-15°C
23°C
18°C
13°C
8°C
3°C
-2°C
-7°C
-12°C
13°C
10°C
7°C
4°C
1°C
-2°C
Messung Paris:
20°C
14°C
8°C
2°C
-4°C
-10°C
-16°C
-22°C
20°C
15°C
10°C
5°C
0°C
-5°C
-10°C
-15°C
23°C
18°C
13°C
8°C
3°C
-2°C
-7°C
-12°C
13°C
10°C
7°C
4°C
1°C
-2°C
Notes: Stabilitäts- und Labilitätsbedingungen werden zunächst anhand von Zahlenbeispielen für 2 verschiedene Luftmassen (in Stuttgart und in Paris) beispielhaft erläutert:
Stuttgart hat eine trocken-stabile Schichtung. Trotzdem kann es bei lokaler Erhitzung (im Beispiel auf 23°C) zu Thermik kommen. Die Steigwerte nehmen jedoch nach oben hin ab.
Für feuchte Luft ist die Stuttgarter Luft jedoch labil geschichtet, die Steigwerte nehmen mit größerer Höhe wieder zu. Im Beispiel wird angenommen, daß in 1000m bei 13°C die Wolkenbasis erreicht wird. Die Luft steigt ab dieser Höhe feucht (mit 0,6°C/100m) weiter.
Die Luftmasse in Paris ist trockenlabil und erst recht feuchtlabil geschichtet. Die Steigwerte nehmen mit der Höhe jeweils zu.

## Slide 9: Stabilität und Labilität
Die Temperaturänderung eines gehobenen Luftpakets ist konstant:
trockenadiabatischer Hebungsgradient:
feuchtadiabatischer Hebungsgradient:
Der Stabilitätszustand der Atmosphäre wird einzig und allein durch den Temperaturverlauf der ruhenden Luftschicht, den sogenannten Schichtungsgradient bestimmt!
Der Schichtungsgradient wird mehrmals täglich durch Ballonaufstiege bestimmt.
Notes: Zur Bestimmung des Gleichgewichtszustandes der Atmosphäre muß der Schichtungsgradient bekannt sein. Er wird durch Ballonaufstiege ermittelt.

## Slide 10
Notes: 12 Stationen in D (3 vollautomatisch), ca 700 Stationen auf der Nordhalbkugel
erreichbare Höhen: ca 35 km, Rekord: 40.285m (22.06.2005 Observatorium Lindenberg), Kosten zw. 300 u. 400€
AMDAR: Aircraft Meteorological Data Relay: Automatisierte Messwerterfassung in Linienflugzeugen (14 min)
Datenabruf: www.dwd.de Spezielle Nutzer – Hobbymeteorologen – Wettermeldungen Höhe

## Slide 13: Grafische Darstellung
Höhe in m
Temperatur in °C
1000
2000
10
20
Trockenadiabate
Feuchtadiabate
Temp Stuttgart
Im sogenannten Adiabatenpapier sind die Trocken- und Feucht-adiabaten bereits eingetragen.
Der gemessene Temp wird je-weils von Hand eingezeichnet.
Aus dessen Lage kann bereits auf die Stabilitätsbedingungen geschlossen werden:
Temp steiler = stabil
Temp flacher = labil
Notes: Übersichtlicher werden die Gleichgewichtsbedingungen in der grafischen Darstellung. Die Temperaturverläufe von trocken und feucht aufsteigenden Luftpaketen sind konstant und daher als Trocken- bzw. Feuchtadiabaten bereits eingetragen.
Der „Temp“, also der Temperaturverlauf der ruhenden Luftschicht wird vom Ballon gemessen und die Messwerte von Hand eingetragen. Bereits aus der Lage dieses Temps kann man einfach auf die Gleichgewichtsbedingungen schliessen.

## Slide 14: Grafische Darstellung
Höhe in m
Temperatur in °C
1000
2000
10
20
trocken-stabil
trocken-labil
feucht-stabil
feucht-labil
bedingt labil
über-
adiabatisch
Notes: Alle Templagen, die flacher als die jeweilige Adiabate sind, gelten als labil, alles was steiler ist, als labil.
Der Bereich zwischen Trocken- und Feuchtadiabate wird als „bedingt labil“ bezeichnet.
Der trockenlabile Bereich (der eigentlich nicht existieren kann) wird als überadiabatisch bezeichnet.

## Slide 15: Thermodynamisches Diagramm
Trocken-adiabate
Feucht-
adiabate
Taupunkts-
linie
Notes: Im thermodynamischen Diagramm sind bereits die Trocken- und Feuchtadiabaten im Abstand von 5° als Hilfslinien eingezechnet. Ebenso die Taupunktslinien.

## Slide 16: Temp-Werte:
1010 hPa Temperatur: 15°C Taupunkt: 10 °C
980 hPa Temperatur: 17°C
810 hPa Temperatur: 3°C
760 hPa Temperatur: 6°C
610 hPa Temperatur: -10°C
Notes: Zunächst wird im Temp das Hebungskondensationsniveau bestimmt:
Was passiert, wenn die vorhandene Luftmasse mechanisch gehoben wird, weil sie beispielsweise gegen einen Berghang geführt wird und dadurch aufgleitet?
Die Luft kühlt sich trockenadiabatisch ab, bis sie ihren Taupunkt erreicht. Diese Höhe wird durch den Schnittpunkt der Trockenadiabaten durch die Bodentemperatur und die Feuchtelinie durch denBodentaupunkt ermittelt. Ab dieser Höhe setzt Kondensation ein, dies ist also die Wolkenbasis.
Damit sind Voraussagen möglich, ob Berge in Wolken sein werden.

## Slide 17: Temp-Auswertung 1
Hebungs-Kondensationsniveau (HKN)
500m
Notes: Zunächst wird im Temp das Hebungskondensationsniveau bestimmt:
Was passiert, wenn die vorhandene Luftmasse mechanisch gehoben wird, weil sie beispielsweise gegen einen Berghang geführt wird und dadurch aufgleitet?
Die Luft kühlt sich trockenadiabatisch ab, bis sie ihren Taupunkt erreicht. Diese Höhe wird durch den Schnittpunkt der Trockenadiabaten durch die Bodentemperatur und die Feuchtelinie durch denBodentaupunkt ermittelt. Ab dieser Höhe setzt Kondensation ein, dies ist also die Wolkenbasis.
Damit sind Voraussagen möglich, ob Berge in Wolken sein werden.

## Slide 18: Temp-Auswertung 2
600m
21°C
Konvektionshöhe 600m
Notes: Interessanter ist der feie Aufstieg von Luftpaketen aufgrund örtlicher Erwärmung am Boden. Sobald sich Regionen am Boden stärker erwärmen als Stellen in der Umgebung, wird auch die dort liegende Luft wärmer und damit leichter als die Umgebungsluft und sie kann ausfsteigen.
Diese freie Konvektion ist für fliegerische Belange erst interessant, wenn sie eine gewisse Höhe erreicht. Mindestens 600m Konvektionshöhe über der Erdoberfläche müssen erreicht werden, erst dann spricht man von nutzbarer Thermik.
Für eine Konvektion bis in 600m Höhe muß am Boden eine zugehörige Mindesttemperatur erreicht werden. Diese nötige Temperatur kann mit dem Diagrammpapier einfach ermittelt werden, indem vom Temperaturwert der Templinie in 600m Höhe die zugehörige Trockenadiabatebis hinunter zum Bodenniveau verfolgt wird.
Beim gegebenen Temp entwickeln sich in 600 m noch keine Wolken, da die Feuchtelinie nicht erreicht wird, das aufsteigende Luftpaket ist also in 600 m Höhe noch wärmer als seine dortige Taupunktstemperatur.
Es bleibt die Frage, wann und in welcher Höhe denn Quellwolken entstehen.

## Slide 19: Temp-Auswertung 3
1300m
22°C
2000m
Konvektions-Kondensationsniveau (KKN)
Wolken-Obergrenze
Notes: Damit Kondensation eintritt, muß das aufsteigende Luftpaket seinen Taupunkt erreichen; grafisch ausgedrückt muß die Trockenadiabate die Feuchtelinie treffen. Solange die Feuchtelinie jedoch links vom Temp verläuft, ist dies in freier Konvektion nicht möglich; sonst wäre ja das gehobene Luftpaket kälter als die Umgebingsluft.
Erst dort, wo die Feuchtelinie den Temp von links nach rechts schneidet (also in etwa 1300m Höhe), ist Kondensation möglich.
Als nächstes muß man sich fragen, welche Bodenteperaturen denn nötig sind, damit in der Konvektion solche Höhen erreicht werden. Dazu geht man vom Schnittpunkt der Feuchtelinie mit dem Temp entlang der Trockenadiabaten zurück auf das Bodenniveau und liest dort die entsprechende Temperatur ab.
Dies ist die sogenannte Auslösetemperatur, „ausgelöst“ werden die Quellwolken.
Nach Erreichen der Kondensationshöhe steigt das Lauftpaket feuchtadiabatisch weiter, man muß im Adiabatenpapier deshalb weiter entlang der zugehörigen Feuchtadiabate fortschreiten.
Auch feucht aufsteigende Luft kann nie kälter als die Umgebungsluft sein, dort wo die Feuchtadiabate auf den Temp trifft, ist Schluß. In dieser Höhe liegt also die Wolkenobergrenze.

## Slide 20: Temp-Auswertung 4
1800m
26°C
2200m
Konvektions-Kondensationsniveau (KKN)
Wolken-Obergrenze
Notes: Was passiert, wenn im Tagesverlauf die Temperatur weiter steigt?
Bei einer angenommenen Bodentemperatur steigt die Wolkenbasis an (Schnittpunkt der Trockenadiabaten durch die Bodentemperatur 26°C mit der Feuchtelinie). Auch die Wolkenobergrenze steigt an, aber nicht im selben Maße. Dies führt zur „Abflachung“ der Quellwolken.

## Slide 21: Temp-Auswertung 5
30°C
2300m
Hebungs-Kondensationsniveau (HKN)
Notes: Was passiert, wenn an diesem Tag 30°C Bodentemperatur erreicht werden?
Die Basishöhe steigt weiter an.
Jetzt trifft aber die dann feucht aufsteigende Luft (die Feuchtadiabate) niht mehr auf die Inversion im Temp. Dies bedeutet, daß es für die feucht aufsteigende Luft „kein Halten“ mehr gibt, die Wolke wächst immer weiter in die Höhe.
Im Extremfall kann dieses Hochwachsen bis an die Tropopause reichen, es ist dann eine typische Gewitterwolke (Cb) entstanden.

## Slide 28
Bodentaupunkt: 14,5°
Bodentemperatur: 16,8°
315m
1007m
Temperatur in 1007: 19,6°
Höhenunterschied zur Inversion: 700 m
Bodentemperatur zum Überwinden der Inversion etwa 27°
27°

## Slide 29
Bodentaupunkt: 14,5°
Bodentemperatur: 16,8°
315m
2100m

## Slide 31
www.dwd.de
Spezielle Nutzer – Hobbymeteorologen – Wettermeldungen – Wettermeldungen Höhe

## Slide 33
Notes: kartesisches Koordinatensystem

## Slide 34
Notes: affines Koordinatensystem

## Slide 35
Notes: Isotherme

## Slide 36
Notes: Trockenadiabate

## Slide 37
Notes: Feuchtadiabate

## Slide 38
Notes: Feuchtelinie